## Slide 1: קו מטרו M2 בתל אביב
1
פליטה אלקטרומגנטית
ממערכות רכבת תחתית
Dick van Bekkum

## Slide 2: חוות דעת על שדות אלקטרומגנטיים על פי נת"ע
ההנחות של נת"ע לגבי אספקת החשמל
אספקת החשמל למערכות היא בזרם ישר
יישור מזרם חילופין ב-50 הרץ לזרם ישר
יישור זרם חילופין גורם לאדווה קטנה
גודל האדווה הוא 13.6 אמפר
יוצרת שדה מגנטי של 0.4 מיליגאוס במרחק 17 מטר
לא פוגעת בסביבה
2

## Slide 3: היסודות של אספקת חשמל לרכבת תחתית
שאלה מס' 1: האם החישובים נכונים?
שאלה מס' 2: האם הנחות הבסיס נכונות?
חוקי מרפי: זבל נכנס = זבל יוצא
תשובה מס' 1: החישובים המפושטים הם בסדר
תשובה מס' 2: הנחות הבסיס שגויות לחלוטין!
3

## Slide 4: ספקי כוח וזרמים
שדות מגנטיים: צריך לבחון את הזרמים, לא המתחים
מערכות ספקי כוח: נקראים 'זרם ישר' (מתח ללא עומס)
הזרמים אינם מתנהגים כלל כזרם ישר
הגורם: התנהגות מערכות ההינע של כלי הרכב
ממירי הספק ממותגים
הזרמים משתנים באמפרים רבים
הזרמים משתנים בתדרים נמוכים ביותר
פוגעים בתפקוד של מכשירים באוניברסיטה!
4

## Slide 5: גרף מתח ההנעה של נת"ע
מערכת זרם ישר במתח 750V (840V ללא עומס)
מיישר 12 פולסים – אדווה בתדר 600 הרץ

## Slide 6: מה לא נכון בגרף?
מתח קבוע ≠ זרם קבוע
תלוי בהתנהגות העומס (רכבות)
עומס = מערכות הינע עם ספקי כוח ממותגים + מנוע
עומס = מערכות עזר עם ממירים אלקטרוניים
וכן הלאה

## Slide 7: המציאות הקשה: רכבות

## Slide 8: רכבות
גרף עליון: מהירות ביחס לזמן
גרף תחתון: זרם ביחס לזמן
הזרם משתנה באופן דרמטי ממאות אמפר לאלפי אמפר תוך מספר שניות
שינויים מקבילים בשדה המגנטי
זכרו: יש קשר לינארי בין זרם לשדה מגנטי!

## Slide 9: מדידות באוניברסיטה
המדידות של נת"ע בקמפוס האוניברסיטה
המצב הנוכחי: לא מייצג
שדה מגנטי מקיף: לא מייצג
מדידות בתדר גבוה מ-30 הרץ: חסרות ערך
הרמות הושוו להנחיות של ICNIRP
ההנחיות מיועדות לבני אדם, לא למכשירים
הדו"ח על תוצאות המדידות תומך בחישובים

## Slide 10: מסקנות
נת"ע לא מבינה את האלקטרוניקה של רכבות
ההנחה של זרם קבוע (DC) היא שגויה
הערכה נמוכה מדי של השדה המגנטי
המציאות גרועה פי 300 מהמספרים של נת"ע
המלצה: לעדכן את החישובים
המלצה: להתעלם מהמדידות